Приложение № 1 към

Решение № 265-НС от 21 юни 2021 г. на ЦИК

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА И ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

- ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Предмет на  настоящата процедура на договаряне без предварително обявление за възлагане на обществена поръчка: „Доставка на 1637 (хиляда шестстотин тридесет и седем) специализирани устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ), А-4 Модел 517, произведени от Смартматик Интернешънъл холдинг Б.В., с инсталиран системен и приложен софтуер, в комплект с батерии и удължители за електрозахранване, 19 500 (деветнадесет хиляди и петстотин) смарткарти, ведно със софтуерните лицензи за системния и приложен софтуер, както и 3-то ниво отдалечени софтуерни консултации по модифициране на приложението, обучение, документация и процедури за специалисти-разработчици с цел придобиване на способност за автономно управление и модифициране на софтуера за всякакъв вид избори, предвидени в Изборния кодекс (ИК), без намеса на доставчика и производителя, включително транспорт и застраховка на СУЕМГ до гр. София в склад за съхранение с адрес: гр. София, ул. „Подп. Васил Златарев“ № 44А, „Карго Партнер“ ЕООД, съгласно техническата спецификация и условията на договора“

В рамките на изпълнението на обществената поръчка Доставчикът трябва да достави в посочения по-горе склад в гр. София, в който се съхраняват СУЕМГ, доставени съгласно Договор № 1 от 06.02.2021 г., сключен между ЦИК и „Сиела Норма“ АД, допълнителен брой от 1637 (хиляда шестстотин тридесет и седем) СУЕМГ, А-4 Модел 517, произведени от Смартматик Интернешънъл холдинг Б.В., окомплектовани съобразно предмета на поръчката, както и да осигури свързаните с това дейности.

Доставчикът трябва да извърши услуги по отдалечени консултации за обучение, документация и процедури за специалисти-разработчици с цел придобиване на способност за автономно управление и модифициране на софтуера за всякакъв вид избори, предвидени в Изборния кодекс, без намеса на доставчика и производителя на СУЕМГ.

- ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНИ УСТРОЙСТВА ЗА ЕЛЕКТРОННО МАШИННО ГЛАСУВАНЕ

1.	Въведение

Общите изисквания към апаратната и програмна част на електронната система за машинно гласуване са дефинирани в чл. 213 ал. 2 от Изборния кодекс (ИК):

Чл. 213. (2): Електронната система се проектира, осъществява и поддържа по начин, който:

1. осигурява лесен и разбираем достъп до механизмите и начините за машинно гласуване, включително улеснен достъп за избирателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването;

2. предлага на избирателите инструкции за необходимите действия при машинно гласуване;

3. осигурява еднаква по обем и качество информация за всяка партия, коалиция, инициативен комитет или кандидат;

4. гарантира тайната на гласуването и свободно изразяване на волята на избирателите;

5. не допуска манипулиране на гласовете, както и всяко друго нерегламентирано влияние върху изборния процес;

6. осигурява възможност за лесно управление на потребителския софтуер и в частност на бюлетината;

7. съответства на най-висок стандарт за качество и устойчивост на използваните апаратни и програмни средства;

8. не изисква от избирателя специални умения освен необходимите за използване на компютърни терминали;

9. гарантира, че всеки избирател подава само един глас за всеки вид избор и че всеки глас се съхранява и преброява само един път;

10. осигурява максимална надеждност срещу външни смущения и неразрешен достъп, включително срещу хакерски атаки;

11. в случай на прекъсване на изборния процес поради възникване на непреодолими външни обстоятелства съхранява данните от гласуването и позволява продължаването му след отстраняване на тези обстоятелства;

12. позволява обобщаване на резултатите и изпращането им в електронен вид на районните или общинските избирателни комисии и на Централната избирателна комисия след приключване на гласуването;

13. осигурява цялост и секретност на прехвърляната информация чрез криптиране на данните и защита на комуникационните връзки;

14. поддържа електронен дневник на изборния процес с отбелязване на всички възникнали особености и отклонения от предвидения режим;

15. гарантира лесна поддръжка на апаратните средства и бързо отстраняване на възникнали технически неизправности;

16. позволява наблюдение на изборния процес от независими упълномощени органи;

17. позволява одит и проверка от страна на упълномощени органи.

Реализацията на горните разпоредби изисква кандидатите да представят техническо решение с необходимите минимални параметри, описани в настоящия документ, като предостави цялостен достъп до системния и приложен (реализиращ изборните процеси) софтуер, включително и на софтуера, който управлява специализираните хардуерни устройства в пълен комплект с изходния код, тоест системният и приложен софтуер да има възможност да се модифицира за всякакъв вид избор, предвиден в Изборния кодекс, без намеса на доставчика.

Системата за електронно машинно гласуване следва да съдържа функционални възможности за произвеждане на всички видове избори, предвидени в Изборния кодекс, включително и ако те се произвеждат едновременно.

- Изисквания към хардуерната конфигурация на устройствата

Компонентите на устройството за електронно машинно гласуване трябва да бъдат разположени в монолитен защитен корпус, чрез който да се възпрепятства директния достъп до комуникационните интерфейси.

Минималните параметри на компонентите на устройството за електронно машинно гласуване, които трябва да бъдат налични във всяка секция, където се произвежда ЕМГ, са представени в следната таблица:

| № | Компонент | Минимални параметри |
| --- | --- | --- |
| 1. | Централен процесор | В съответствие с минималните изисквания на използваната операционна система и софтуер за ЕМГ, минимална тактова честота 1 GHz, Intel/AMD/ARM |
| 2. | Оперативна памет | В съответствие с минималните изисквания на използваната операционна система и софтуер за ЕМГ, минимален обем 1 GB |
| 3. | Вътрешна енергонезависима памет | В съответствие с минималните изисквания на използваната операционна система и софтуер за ЕМГ, минимален обем 16 GB, SSD/MMC/eMMC. Не се допуска използването на вътрешна памет с подвижни части |
| 4. | Записващо техническо устройство (ЗТУ/контролна памет) | USB Type A Flash памет с минимален обем 1 GB, стандарт USB 2.0. Ако за произвеждания избор има възможност за произвеждане на втори тур (съответно нов избор) е необходимо предоставянето на допълнително записващо техническо устройство. Участникът може да предложи и използването на повече от едно ЗТУ |
| 5. | Сензорен дисплей | Минимален диагонал 15“, минимална резолюция - XGA, допуска се резистивен или капацитивен принцип на работа на сензорния дисплей |
| 6. | Печатащо устройство | Принтер за печат с ролкова хартия, минимална поддържана резолюция на печата 200dpi, минимална широчина 79mm и нож за автоматично отрязване на контролната разписка |
| 7. | Четец за смарт карта | Full size PC/SC SmartCard четец за контактни смарткарти по стандарт ISO/IEC 7816, CCID интерфейс |
| 8. | Смарт карти | 5 – 7 бр. Full size, ISO/IEC 7816, Common Criteria – EAL4+, минимални поддържани криптографски алгоритми RSA 2048 bits, SHA-256, наличие на OpenSC съвместим PKCS#11 provider. Смарткартите трябва да бъдат брандирани с пълноцветен печат по дизайн, одобрен от ЦИК |
| 9. | ПИН пликове | 2 бр., непрозрачни, съдържащи потребителски ПИН за контролните смарткарти |
| 10. | Хартия за контролни разписки | Минимална широчина 79 mm. Необходимия брой ролки, осигуряващ възможност за отпечатване на 1100 контролни разписки и предвидените протоколи от ЕМГ. Хартията трябва да бъде непрозрачна, защитена с отпечатък на гърба по дизайн, одобрен от ЦИК, както и да няма визуален маркер в края на ролката. Участникът може да предложи и допълнителни мерки за защита на контролните разписки. При съхранение в нормална стайна температура и без пряка слънчева светлина хартията трябва да може да съхрани отпечатъка за период от минимум 5 години – доказано със съответния сертификат. |
| 11. | Непрозрачна урна за контролни разписки | С необходимия обем за съхранение на отпечатаните контролни разписки, отвор за пускането им в горната част и възможност за запечатване |
| 12. | Параван за ограничаване на видимостта от странични наблюдатели при гласуване | Непрозрачна преграда, целяща да ограничи видимостта от странични наблюдатели по време на гласуване. Възможно е да бъде и вграден в машината за гласуване или участникът да предложи друг равностоен защитен механизъм |
| 13. | Автономна работа при прекъсване на електрозахранването | Трябва да дава възможност за автономна работа на устройството минимум 30 мин. при пълен заряд, както и да осигурява защита при подаване на нестандартно напрежение от захранващата мрежа. Допуска се извън корпуса на устройството да бъде разположено непрекъсваемото токозахранващо устройство (UPS) |
| 14. | Мрежови кабели | Необходимите захранващи кабели за включване на машината за гласуване в електрическата мрежа |
| 15. | Пломби/сигурни стикери | Според предложеното от участника техническо решение – средства за идентифициране на опити за отваряне на монолитния защитен корпус. Пломбите/сигурните стикери трябва да бъдат с уникална номерация |

Общо описание на процесите

2.1. Дейности преди изборния ден

Преди изборния ден се извършва инсталация, параметризация и проверка на състоянието на компонентите на машините за гласуване.

Инсталацията включва следните дейности:

- Параметризиране на механизма за защита на машината от злонамерено модифициране на софтуерните компоненти на машините по време на транспорт – например генериране на ключ за full disk криптиране – симетричен ключ, който ще бъде използван за full disk криптиране на дисковите образи на всяка една машина за гласуване;

- Създаване на базова CA верига – ще се използва за подписване и верификация на системните компоненти и за издаване на цифровите сертификати на смарткартите;

- Персонализиране на смарт картите за гласуване и управление – за всяка машина за гласуване се издават 5 – 7 бр. смарткарти. Генерираните върху смарткартите асиметрични ключови двойки се подписват от базовата CA верига за произвежданите избори и съдържа единствено пълния номер на секцията, в която ще се използват:

  - 2 бр. за управление – използват се от оторизираните членове на СИК за управление на машината по време на изборния ден и подписване на резултатите от гласуването с машината. ПИН кодовете за тези карти се запечатват в непрозрачен плик и се предоставят на съответната СИК. В смарткартите за управление може да се запише и сигурен обект, съдържащ симетричния ключ за full disk криптирането – в случай че този подход се прилага от Изпълнителя;

  - 3 – 5 бр. за гласуване – използват се от избирателите за отключване на машината за гласуване и подписване на електронните бюлетини, в случай, че този подход се прилага от Изпълнителя. ПИН кодовете за тези смарткарти се съхраняват в сигурна база данни.

- Създаване на системен асиметричен криптографски ключ (системен сертификат) – подписан от CA веригата, с него ще бъдат подписвани номенклатурните данни и софтуера за извършване на ЕМГ. Ако асиметричната ключова двойка се създава извън специализирано хардуерно устройство (смарткарта, HSM), частният ключ на ключовата двойка се разпределя по key escrow схема M of N, между членовете на ЦИК с оглед възстановяване при евентуална загуба и използването му;

- Подготовка на базов образ (image) на операционната система и базовият софтуер за машинно електронно гласуване – инсталация на избраната операционна система, обновяване на компонентите й, премахване на всички несвързани с работата на системата за ЕМГ нейни компоненти/драйвери/firmware образи. В базовия образ се добавя публичната част на генерирания системен асиметричен криптографски ключ;

- Криптиране на базовия образ с ключа за full disk криптиране, в случай че този подход се прилага от Изпълнителя – резултатът е криптиран образ, който ще се използва за трансфер към всяка една машина за гласуване. Върху образа се изчислява криптографски хеш, който се проверява преди всяка една инсталация;

- Инсталация на базовия/криптиран образ върху машините за гласуване;

- Подготовка на контролните памети – записващите технически устройства се инициализират и форматират, като върху тях се копира следната информация:

  - ключ за full disk криптирането – в случай че не се използват контролните смарткарти като носител;

  - електронно подписана със системния сертификат номенклатуризация за избирателната секция, включваща:

    - пълен номер на избирателната секция;

    - комбинация ПИН код – сериен номер на сертификат за гласоподавателските смарт карти;

    - видове произвеждани избори;

    - за всеки вид произвеждан избор: партии, коалиции, независими кандидати, кандидати в провежданите избори в конкретната избирателна секция;

    - електронно подписан със системния сертификат софтуер за ЕМГ;

    - обем на хартиената ролка за контролни разписки.

- Зареждане на UPS/машинните батерии;

- Тестване на инсталираните компоненти и хардуер, калибрация на сензорния дисплей;

- Поставяне на сигурните стикери на предвидените за това позиции, гарантиращи идентифициране на опити за отваряне на монолитния корпус;

- Подготовка на комплект от машина/и за гласуване, смарткарти, контролни памети, непрозрачна кутия, параван, сигурни стикери и др. за транспортиране към избирателната секция. Изготвя се приемо-предавателен протокол, съдържащ посочения комплект и вписани номерата на пломбите/сигурните стикери.

2.2. Дейности непосредствено преди началото на изборния ден в избирателната секция

След получаването на комплекта в избирателната секция се извършва разполагане на машините за гласуване и компонентите към тях в предвиденото за това помещение. Извършват се следните действия:

- поставяне на хартията за контролни разписки в машината за гласуване;

- поставяне на записващото техническо устройство/а (контролна памет) в машината за гласуване;

- поставяне на сигурните защитни лепенки на предвидените за това места;

- включване на машината за гласуване към електрическата мрежа и стартирането й;

- машината за гласуване се активира с една от смарткартите за управление, след въвеждане на ПИН;

- избира се „Начало на гласуване“, като машината разпечатва номенклатуризацията и текущото състояние на електронната си урна.

2.3. Дейности по време на изборния ден

2.3.1. Гласуване

Гласуването се извършва по следния начин:

- Секционната избирателна комисия идентифицира избирателя в избирателния списък;

- СИК предоставя една от смарткартите за гласуване, която не е била използвана от предишния избирател;

- Избирателят поставя смарткартата за гласуване в машината и ако тя е разпозната и не е била използвана за предходното гласуване, системата представя вида избор, в които може да се гласува;

- Избирателят отбелязва избора и на екрана се визуализира електронна бюлетина с максимално близък изглед на хартиената. В случай че бюлетината е с дължина по-голяма от вертикала на дисплея, интерфейсът предлага възможност за визуализация на следваща страница чрез визуални елементи (бутони) за прелистване, без използване на скролинг;

- Избирателят отбелязва своя избор. Системата визуализира направения избор и изчаква потвърждение или дава възможност за връщане назад;

- След потвърждаване на избора, машината разпечатва контролна разписка, съдържаща в текстови четим вид пълния номер на избирателната секция, избора, в който се гласува, избраната партия/коалиция от партии/инициативен комитет/кандидат, кандидат, избран с предпочитание (ако има такъв вид избор). Същата информация се разполага и в 2D баркод с цел ускорена проверка при преброяване на контролните разписки;

- Ако има друг вид избор, който се провежда, системата предлага участие в него;

- Избирателят взима контролната/те разписка/и и смарткартата. Контролната/те разписка/и се пуска/т в непрозрачната кутия ;

- Смарткартата се връща на СИК.

На следващата диаграма е представен процесът на машинно гласуване:

2.3.2. По време на изборния ден, след включване на смарткарта за управление и въвеждане на ПИН системата за ЕМГ визуализира броя на гласувалите чрез ЕМГ.

2.4. Дейности след приключване на гласуването

При обявяване на края на изборния ден чрез една от смарткартите за управление и след въвеждане на ПИН код системата се включва в режим за управление. Член на СИК избира край на изборния ден и потвърждава, след което системата не допуска повече гласуване. Системата дава възможност за разпечатване на протокол от ЕМГ, включващ обобщени данни с резултатите от гласуването с машината за всеки провеждан избор.

2.5. Подготовка при насрочен втори тур (съответно нов избор)

При провеждане на втори тур (съответно нов избор) при провежданите избори се параметризират нови записващи технически устройства, съдържащи информация за съответния избор. Подменя се ключът за full disk криптирането, ако този подход се използва от Изпълнителя, инсталира се сертифицираният базов образ, а натрупаната информация във вътрешната памет, свързана с ЕМГ, се предава на ЦИК. Информацията, записана в новите контролни памети, е в обема, описан в т. 2.1.

2.6. Сервизни дейности

По време на гласуването е възможно да се стигне до ситуации, налагащи намеса на член на СИК. Това може да стане в следните случаи:

2.6.1. Смяна на хартиената ролка за контролни разписки

Софтуерът за ЕМГ проследява броя и обема на отпечатаните контролни разписки и го сравнява с предварително параметризирания обем на хартиената ролка. В случай че е идентифициран остатък от под 5 % от ролката, системата извежда съобщение за необходимост от смяна на хартията. След идентифициране на такава ситуация не се приемат карти за гласуване от системата. Смяната се извършва от член на СИК, като действието се потвърждава в системата чрез смарткартата за управление. В нарочен протокол на СИК се отбелязва часът на извършване на действието.

Освен чрез параметризирания обем на хартиената ролка, системата следи наличието на хартия и чрез сензорите на печатащото устройство, като не допуска гласуване без възможност за разпечатване на контролна разписка.

2.6.2. Спиране на ЕМГ

Това може да се наложи поради прекъсване на електрозахранването или идентифициране на друго събитие, влияещо върху работоспособността на системата (напр. установено нарушение на пломба/сигурен стикер, хардуерна неизправност и др.). Чрез една от контролните смарткарти и след въвеждане на ПИН код системата се изключва, а след възстановяване на нормалните условия се включва по начина, описан в т. 2.2, като следва да са съхранени всички данни до спирането на машината.

3. Изисквания към софтуерната реализация и конфигурация

3.1. Операционна система

Използваната операционна система трябва да бъде максимално актуализирана с последните налични кръпки (patches/service packs) за сигурността. Драйвери, модули и функционалности на операционната система, които нямат пряко отношение към ЕМГ трябва да бъдат премахнати или изключени по сигурен начин. Мрежовата подсистема трябва да бъде отстранена или изключена по сигурен начин. Препоръчва се използването на технология за сигурно стартиране (secure boot) или еквивалентен подход за гарантиране на автентичността на операционната система и зарежданите в нея компоненти.

При прилагането на подход за пълно криптиране на вътрешната памет (full disk encryption) следва да гарантира невъзможността за промяна на базовата операционна система по време на съхранение или транспортиране. Ключът, който ще се използва, трябва да бъде различен за всеки избор. В случай че Изпълнителят прилага алтернативен подход за гарантиране на сигурността при съхранение или транспортиране, то следва този подход да гарантира минимум същото ниво на сигурност.

Процесът на стартиране на машината за гласуване е, както следва:

- Зареждане на базовия образ;

- Зареждане на симетричния криптографски ключ в оперативната памет от контролната памет или чрез използване на контролна смарткарта след въвеждане на ПИН код – в случай че този подход се прилага от Изпълнителя;

- Отключване на full disk криптирането със симетричния криптографски ключ – в случай че този подход се прилага от Изпълнителя;

- Зареждане на операционната система;

- Извършване на тест за наличие на необходимата периферия за ЕМГ и състоянието на хардуерните компоненти;

- Извличане на софтуера за ЕМГ и/или параметризация от ЗТУ;

- Верифициране на електронния подпис на софтуера за ЕМГ;

- При успешна верификация софтуерът за ЕМГ се копира в основната памет на машината за гласуване;

- Стартиране на софтуера за ЕМГ.

След стартиране на софтуера за ЕМГ системата изисква активиране със смарткарта за управление или гласуване. Изваждането на смарткартата автоматично заключва системата и я поставя в режим на изчакване.

3.2. Първоначално стартиране

При първоначално стартиране на софтуера за ЕМГ се извършват следните действия:

- Проверява се за наличие на номенклатурни данни за произвежданите избори;

- Верификация на електронния подпис на номенклатурните данни. При успешна верификация данните се зареждат в системата за ЕМГ;

- Проверява се за наличие на валидни електронни бюлетини за тази избирателна секция – ако такива са налични и електронния им подпис е валиден, те се добавят в системата, а това се отбелязва в лог файла на машината за гласуване;

- Софтуерът за ЕМГ визуализира екран за поставяне на смарткарта за управление.

Действия за стартиране на гласуването:

- Член на СИК поставя смарткартите за гласуване една след друга в машината за гласуване. Системата визуализира номера на избирателната секция и извършва тестово електронно подписване чрез сертификата на картата и извършва верификация на подписа. По този начин се гарантира работоспособността на картите за гласуване;

- Член на СИК поставя една от смарткартите за управление;

- Въвежда валиден ПИН код чрез сензорния екран или специализирано хардуерно устройство;

- Системата предоставя следния избор:

  - Визуализация на параметризацията – визуализира с възможност за разпечатване наличната параметризация на изборите в системата и статуса на вътрешния тест на периферните устройства. Вътрешният тест включва минимум идентифициране на наличие на хартия в принтера, наличие на ЗТУ, обем на свободната оперативна, контролна и вътрешна памет, резултат от верификацията на софтуера за ЕМГ и номенклатурните данни;

  - Начало на гласуването – разпечатва наличната параметризация на изборите в системата, както и статуса на вътрешния тест на периферните устройства. Стартира гласуването в секцията;

  - Изключване на машината за гласуване.

3.3. Функционалност и гласуване чрез системата за ЕМГ по време на изборния ден

Системата за ЕМГ трябва да може да визуализира и работи с два вида бюлетини според конфигурацията на съответния избор:

- Бюлетина с избор на кандидат на партия/коалиция от партии/независим кандидат/„Не подкрепям никого“;

- Бюлетина с избор на партия/коалиция от партии/независим кандидат/„Не подкрепям никого“ и опционално предпочитание (преференция).

Не се допуска „изрязване“ на текстовете в бюлетините.

За осигуряване на достъпност от избиратели с намалено зрение системата трябва да предоставя висококонтрастен интерфейс за гласуване, възможност за увеличаване (zoom) или друг утвърден подход.

Необходимо е да бъдат заложени шрифтове Arial или Tahoma, които са доказано най-подходящи за хора с остатъчно зрение, както и да е заложена опцията „Bold“, с цел допълнително увеличаване четивността на текста.

Избирателите могат да направят своя избор в съответната бюлетина или да изберат „Не подкрепям никого“. При избор „Не подкрепям никого“ не се допуска избирателят да отбелязва предпочитание (преференция).

Използване на системата от избирател:

- Избирателят получава една от смарткартите за гласуване, която не е била използвана при последното гласуване;

- Избирателят поставя смарткартата в машината за гласуване и ако тя е разпозната, му представя списък с наличните избори. Ако се извършва само един избор, избирателят директно бива насочен към него;

- Системата за ЕМГ визуализира електронна бюлетина във вид, максимално близък до хартиената. В случай че бюлетината е с дължина по-голяма от вертикала на дисплея, интерфейсът предлага възможност за визуализация на следваща страница чрез визуални елементи (бутони) за прелистване, без използване на скролинг;

- Избирателят отбелязва своя избор. Системата визуализира направения избор и изчаква потвърждение или дава възможност за връщане назад;

- Избирателят потвърждава направения избор;

- Системата подписва направения избор със сертификата на смарткарта за гласуване или с вътрешен за машината сертификат и записва електронна бюлетина във вътрешната и на ЗТУ. Софтуерът за ЕМГ експлицитно извършва записване на буферите на паметите (fsync или използване на пряк запис /Direct IO/). Записът се извършва по такъв начин, че да не може да се установи поредност на подаване на гласовете;

- Машината разпечатва контролна разписка, съдържаща в текстови четим вид пълния номер на избирателната секция, избора, в който се гласува, избраната партия/коалиция от партии/независим кандидат, кандидат, избран с предпочитание (ако има такъв вид избор). Същата информация се разполага и в 2D баркод;

- Ако има друг вид избор, който се провежда, системата предлага участие в него;

- Избирателят взима контролната/те разписка/и и смарткартата. Контролната/те разписка/и се пуска/т в непрозрачната кутия, а смарткарта за гласуване се връща на СИК.

Използване на системата от СИК:

- Член на СИК поставя една от смарткартите за управление;

- Въвежда валиден ПИН код чрез сензорния екран или специализирано хардуерно устройство;

- Системата визуализира броя на гласувалите чрез ЕМГ до момента;

- Системата предоставя следния избор:

  - Край на гласуването – приключване на изборния ден. Системата изисква въвеждане на ПИН за потвърждение;

  - Изключване на машината за гласуване.

- Ако не е избрано „Край на гласуването“ или машината не е изключена, при изваждане на смарткартата за управление, машината за гласуване се връща в нормален режим на работа, при който се очаква включване на смарткарта за гласуване.

3.4. Функционалност на системата за ЕМГ след края на изборния ден

След като гласуването е приключило, системата за ЕМГ трябва да предоставя следните възможности:

- Член на СИК поставя една от смарткартите за управление;

- Въвежда валиден ПИН код чрез сензорния екран или специализирано хардуерно устройство;

- Системата визуализира броя на гласувалите чрез ЕМГ до момента;

- Системата предоставя следния избор:

  - Протокол от ЕМГ – системата обобщава данните с резултатите от гласуването с машината. Извършва се верификация на електронния подпис на всяка една електронна бюлетина. Генерира се файл за изчитане от системата за компютърна обработка. Този файл се подписва електронно със смарткарта за управление. След успешния запис на данните върху вътрешната и контролната памети, системата разпечатва на хартия протоколи с резултатите от ЕМГ;

  - Изключване на машината за гласуване.

След отчитането на резултатите, ЗТУ, отпечатаните протоколи от ЕМГ и смарткартите се предават в РИК за последваща обработка.

3.5. Модул за валидация и обобщаване на контролни разписки

Изпълнителят трябва да предостави софтуерен модул, чрез който да се разпознава 2D баркодът, отпечатван на контролната разписка и да се обобщават данните в рамките на избирателна секция. Минималната информация в баркода трябва да включва:

- Пълен номер на избирателната секция;

- Вид избор, за който е контролната разписка;

- Провеждан тур, ако има такъв;

- Направен избор от избирателя;

- Уникален номер на разписката.

При наличие на електронни бюлетини от основната и/или контролните памети на машината за гласуване трябва да има възможност за реконсилация на електронните бюлетини и контролните разписки по уникалния номер, което ще потвърди автентичността на контролната разписка.

В случай че модулът за валидация и обобщаване на контролни разписки се използва при спиране и дефектиране на машина за гласуване и контролни памети (отчитане на информацията на базата на контролните разписки), то модулът трябва да може да генерира необходимия файл за интеграция със системата за компютърна обработка – виж т. 3.6.

3.6. Интеграция със системата за компютърна обработка на резултатите от изборите

Системата за ЕМГ трябва да бъде интегрирана със системата за компютърна обработка на резултатите от изборите. Необходимо е да бъде реализиран обмен в две посоки:

- От системата за компютърна обработка на резултатите от изборите към системата за ЕМГ:

  - Пълен номер на избирателната секция;

  - Параметризация на произвежданите избори – партии/коалиции/независими кандидати, вид на бюлетината (с предпочитания или без), произвеждан тур.

- От системата за ЕМГ към системата за компютърна обработка на резултатите от изборите:

  - Пълен номер на избирателната секция;

  - Обобщена информация за отчетените резултати по вид произведени избори;

  - Електронно подписани електронни бюлетини.

Всички обменяни данни трябва да бъдат електронно подписани с асиметричния ключ, издаден по т. 2.1 за получаваните от системата за компютърна обработка или с контролна смарткарта на СИК, за данните, изпращани към системата за компютърна обработка.

Конкретният формат на обменяните данни ще бъде специфициран след подписване на договора за изпълнение на поръчката.

4. Изисквания към сигурността на устройствата за ЕМГ

4.1. Общи изисквания:

- Минимални изисквания към прилаганите криптографски алгоритми:

  - За криптографските хеш функции – SHA-256 или еквивалентни;

  - За симетричните криптографски алгоритми – AES-256 или еквивалентни;

  - За асиметричните криптографски алгоритми – RSA 2048 bit или еквивалентни.

4.2. Изисквания към хардуерната система:

- Защита на хардуерните интерфейси – машината за гласуване не трябва да излага незащитени (физически достъпни по време на гласуването, без допълнителни технически средства) интерфейси, извън монолитния корпус;

- Системата трябва да няма активни комуникационни (изходни или входни) интерфейси – ако такива са вградени в нея, то те следва да бъдат ефективно изключени през базовата входно-изходна система (BIOS) или физически отделени/запечатани;

- Комуникационните антени (ако такива присъстват), включително и вградените чрез писти върху платките, трябва да бъдат физически прекъснати/премахнати;

- Специализираните интерфейси (например микрофон/аудио изход/сериен порт/паралелен порт) трябва да бъдат деактивирани или физически прекъснати;

- Достъпът до интерфейса за контролните памети и смяната на хартията трябва да бъдат защитени чрез сигурно заключване или чрез сигурен стикер;

- Препоръчва се минимизиране на подвижните части в машината за гласуване – например пасивно охлаждане без използване на вентилатори;

- Чрез електромагнитните излъчвания от машината за гласуване не трябва да може да се идентифицира състоянието и данните, свързани с процеса на гласуване.

4.3. Изисквания към конфигурацията на операционната система:

- Всички процеси, част от операционната система, които нямат отношение към системата за ЕМГ трябва да бъдат премахнати;

- Всички firmware пакети и драйвери, управляващи хардуерни подсистеми, които нямат отношение към системата за ЕМГ, трябва да бъдат премахнати;

- Цялата комуникационна подсистема, обслужваща различните комуникационни протоколи, трябва да бъдат премахната.

4.4. Изисквания към софтуерната реализация:

- Системата за ЕМГ трябва да бъде с минимум 70% unit test покритие;

- Конфигурацията на процеса по компилиране и изграждане (compile&build) на софтуера трябва да бъде реализирана и конфигурирана като репродуцируем процес (reproducable builds);

- Трябва да бъде предотвратена възможността за разкриване на вота чрез анализ на електронните log-ове:

  - чрез засичане на гласовете като последователност;

  - чрез засичане на гласовете по време на подаването им.

5. Процедури

Необходимо е да се предвидят подробни процедури и мерки за защита, а именно:

- Оценка на необходимото време за изпълнение на процедурата по ЕМГ от един избирател за всеки един вид избори – за народни представители, за президент и вицепрезидент на републиката и за членове на Европейския парламент от Република България;

- Подход за използване на повече от една машина за гласуване в една секция;

- Процедура по гарантиране анонимността на вота при събирането на разписките от гласуването;

- Метод за предотвратяване на манипулирането на машинния вот от един избирател по време на тайния вот;

- Метод за предотвратяване на манипулирането на машинния вот от договорили се предварително двама или повече избиратели, включително да се предвиди защита на вота от отключване на машината от избирател, който не прави избор, и последващо двойно гласуване от следващ избирател;

- Метод за предотвратяване на манипулирането на машинния вот от страна на членовете на СИК;

- Метод за последващ контрол на преброяването на гласовете по хартиена следа;

- Подход за инсталация, конфигурация и параметризация на машините за гласуване, включително и подготовката при провеждане на евентуален втори тур (съответно нов избор) на изборите;

- Подход за извършване на поддръжка по време на изборния ден и отчитането на резултатите – при необходимост от експертна намеса по време на изборния ден или при отчитането на резултатите, максималното време, за което Изпълнителят трябва да бъде на място в избирателната секция или ИП към РИК, е 1 (един) час.

III. Документация и процедури за специалисти-разработчици

1. Предоставяне на техническа документация във връзка с предварителната проверка на предоставените машини, спрямо изискванията на чл. 213 , ал. 2, т. 17 от Изборния кодекс:

● Пълна документация за всички софтуерни и хардуерни елементи на СУЕМГ;

● Документация за разработчици, включваща пълно описание на софтуера на предоставените машини, изходен код на софтуера за гласуване, както и всички приложения и бази данни свързани с него;

● Документация описваща пълния процес на работа на машините при гласуване, като бъдат посочени софтуерни модули и елементи, които участват във всеки от етапите при подготовка и провеждане на изборите;

● Документация за системни администратори за инсталация на софтуера върху СУЕМГ, за инсталация и администрация на софтуера за ЕМГ, в това число системата за създаване на подписан технически архив (digital signed bootable image) и  модула за създаване на бюлетини и конфигуриране на избори;

● Документация за специалисти по информационна сигурност, в това число: документи и протоколи от изпитания и покрити стандарти за сигурност, както и системи за защита от манипулиране на данните при различните етапи на подготовка, провеждане и обработка на избори.

2. Предоставяне на пълният набор от всички софтуерни инструменти и обучение, необходими за реализацията на изборните процеси по всички видове избори, предвидени в ИК, без участие на доставчика (производителя), в това число инструменти за:

- Създаване, удостоверяване и зареждане върху СУЕМГ на образ на комплект операционна система, необходимите за изборният процес приложения, електронни бюлетини и конфигурации, съвместим с процеса на първоначално зареждане на СУЕМГ (Secure Bootable UEFI image), включително необходимите за това сертификати, с валидност не по-малка от срока на договора;

- Описание на техническите дневници на машините (log files), необходими за проверка работоспособността на системите, както и за отчитане на грешки или разследване на инциденти;

- Процедура и средства за точно отчитане на резултатите от изборния ден на всички възможни нива.

3. Разширена софтуерна поддръжка включваща отдалечени консултации за обучение на специалисти-разработчици за отстраняване на открити софтуерни грешки, както и поддръжка от страна на Възложителя за тестване, верификация и разработка на промени за нови избори включващи нови бюлетини, нови механизми за сигурност и удостоверяване.

- Осигуряване на пълния набор от софтуерни инструменти, документация и ръководства, позволяваща разработка и редактиране на бюлетини независимо от фирмата производител и/или доставчика;

- Обучение за удостоверяване и зареждане върху СУЕМГ на образ на комплект операционна система, необходимите за изборният процес приложения, електронни бюлетини и конфигурации;

- Постоянно ниво на поддръжка със система за регистрация на сигнали и проследяване на техния статус;

- Предоставяне на нови версии при наличие, но минимум веднъж годишно за срока на договора;

- Изисквания за гарантирани нива на поддръжка при инциденти и откриване на грешки, спрямо класификация на програмните грешки;

- Разработване на процеси и процедури  непрекъсната интеграция и автоматично тестване на софтуерни промени с достъп до нови версии и промени с производителя на софтуера;

● Първа степен – Програмни грешки, които нарушават работоспособността и информационната сигурността на поддържаните модули или изключително важна тяхна функция;

● Втора степен – Програмни грешки, които засягат отделна част или функция на поддържаните модули и които могат да бъдат временно заобиколени;

● Трета степен – несъществени Програмни грешки, които не пречат на нормалното функциониране на поддържаните модули в съответствие с документацията.