Приложение № 1 към

Решение № 688 от

06.10.2021 г. на ЦИК

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА И ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

- ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Предмет на настоящата процедура на договаряне без предварително обявление за възлагане на обществена поръчка: „Доставка на 1600 (хиляда и шестстотин) специализирани устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ), А-4 Модел 517, произведени от Смартматик Интернешънъл холдинг Б.В., с инсталиран системен софтуер, в комплект за всяко устройство с батерии и удължители за електрозахранване, с 5 (броя) броя смарткарти, с 2 (два) броя флашпамети, допълнително 2000 (две хиляди) броя флашпамети, включително транспорт и застраховка на СУЕМГ до гр. София и предаване в склад за съхранение с адрес: гр. София, ул. „Подп. Васил Златарев“ № 44А, „Карго Партнер“ ЕООД, съгласно техническата спецификация и условията на договора“.

В рамките на изпълнението на обществената поръчка Доставчикът трябва да достави в посочения по-горе склад в гр. София 1600 (хиляда и шестстотин) СУЕМГ, А-4 Модел 517, произведени от Смартматик Интернешънъл холдинг Б.В., окомплектовани съобразно предмета на поръчката не по-късно от 31 октомври 2021 г., както и да осигури свързаните с това дейности.

- ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНИ УСТРОЙСТВА ЗА ЕЛЕКТРОННО МАШИННО ГЛАСУВАНЕ

1.	Въведение

Общите изисквания към апаратната и програмна част на електронната система за машинно гласуване са дефинирани в чл. 213 ал. 2 от Изборния кодекс (ИК):

Чл. 213. (2): Електронната система се проектира, осъществява и поддържа по начин, който:

1. осигурява лесен и разбираем достъп до механизмите и начините за машинно гласуване, включително улеснен достъп за избирателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването;

2. предлага на избирателите инструкции за необходимите действия при машинно гласуване;

3. осигурява еднаква по обем и качество информация за всяка партия, коалиция, инициативен комитет или кандидат;

4. гарантира тайната на гласуването и свободно изразяване на волята на избирателите;

5. не допуска манипулиране на гласовете, както и всяко друго нерегламентирано влияние върху изборния процес;

6. осигурява възможност за лесно управление на потребителския софтуер и в частност на бюлетината;

7. съответства на най-висок стандарт за качество и устойчивост на използваните апаратни и програмни средства;

8. не изисква от избирателя специални умения освен необходимите за използване на компютърни терминали;

9. гарантира, че всеки избирател подава само един глас за всеки вид избор и че всеки глас се съхранява и преброява само един път;

10. осигурява максимална надеждност срещу външни смущения и неразрешен достъп, включително срещу хакерски атаки;

11. в случай на прекъсване на изборния процес поради възникване на непреодолими външни обстоятелства съхранява данните от гласуването и позволява продължаването му след отстраняване на тези обстоятелства;

12. позволява обобщаване на резултатите и изпращането им в електронен вид на районните или общинските избирателни комисии и на Централната избирателна комисия след приключване на гласуването;

13. осигурява цялост и секретност на прехвърляната информация чрез криптиране на данните и защита на комуникационните връзки;

14. поддържа електронен дневник на изборния процес с отбелязване на всички възникнали особености и отклонения от предвидения режим;

15. гарантира лесна поддръжка на апаратните средства и бързо отстраняване на възникнали технически неизправности;

16. позволява наблюдение на изборния процес от независими упълномощени органи;

17. позволява одит и проверка от страна на упълномощени органи.

- ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ НА КОМПЛЕКТ СУЕМГ

  - 1600 броя СУЕМГ, А-4 Модел 517, произведени от Смартматик Интернешънъл холдинг Б.В., трябва да отговарят на следната спецификация:

- СУЕМГ да има 17-инчов екран предназначен за избори, изискващи конфигурации с един или няколко варианта;

- СУЕМГ да  има специален модул в услуга на избирателите с увреждания, и освен това трябва да има опция за увеличаване на изображението и контраста в изборната сесия;

- СУЕМГ да  се транспортира лесно и съхранява, посредством специални куфари за транспортиране и съхранение. Трябва да се предоставят към всяко едно устройство;

- СУЕМГ да изисква минимална поддръжка и лесно да се настрои за бъдещи изборни събития;

- От избирателите да не се изискват никакви специални компютърни умения, за да използват СУЕМГ;

Фигура - Специализирано устройство за електронно машинно гласуване Смартматик (СУЕМГ).

- Обработка и съхранение

  - CPU: 1 GHz Intel x86 64-bit процесор

  - Linux-базирана операционна система с повишена сигурност за избори

  - Вътрешна памет: 32GB вградена памет

  - RAM: 4GB

- Екран

  - Размер на екрана: трябва да  е 17" - портретна ориентация

  - Разделителна способност на екрана: 1024 x 1280 VGA

  - Сензорен екран: капацитивна технология - трябва да не изисква калибриране

  - Ъгъл на позициониране: трябва да позволява позиционирането на екрана на два различни ъгъла (за осигуряване на различни височини на повърхността на кабината, където е поставено СУЕМГ)

- Принтер

  - 200 dpi резолюция

  - Термична глава за хартия трябва да е с ширина до 82,5 см

  - Лесно зареждане на хартия

  - Автоматизирано цялостно или частично рязане на хартия

  - Подходящи ролки за хартия с 80 метра термична хартия широка 8 см.

  - Сензор, който да предупреждава, че хартиената ролка е на път да приключи

  - Всяка хартиена ролка да може да осигури 800 разписки за гласуване с дължина 10 см (8 см ширина) или 1100 разписки за гласуване с дължина 7 см.

  - Включва заключващ механизъм, който предотвратява премахването на хартиената ролка по време на изборния процес, като отделението за хартиени ролки се запечатва.

- Четец на смарт карти

  - Включва модул за четене на електронни карти, който позволява сигурен достъп на служителя с 2-факторно удостоверяване (2FA), както и активиране на гласуването от избирателите

  - Контактен интерфейс, поддържащ стандарт ISO 7816 за A, B и C електронни карти

- Карти памет

  - Включва два (2) защитени USB порта, където са свързани две независими флашпамети за съхранение на подадените гласове.

  - Тези USB портове трябва да са разположени в защитено и запечатано отделение.

- Допълнителни части

  - Три (3) USB 2.0 порта

  - Два (2) допълнителни USB 2.0 порта за технически проверки

  - Ethernet порт (надлежно деактивиран)

  - В машината за електронно гласуване няма Wi-Fi или Bluetooth, за да се предотврати неоторизиран достъп за безжична комуникация по време на изборите

- Захранване

  - Входящо: 24 VDC @ 3.75 Amp

  - AC/DC включен захранващ адаптер

  - Захранващ кабел тип F

- Възможност за външно захранване

  - Позволява включване на външна батерия за осигуряване на електрическо захранване при извънредни ситуации

  - Входящо: 12 VDC

- Активиране на сесията гласуване

  - Активирането на гласуването се извършва чрез електронни карти

  - Предвижда възможност да се активира гласуването чрез използване на бутон от член на СИК, а бутонът има следните характеристики:

    - Вътрешен зумер

    - Да има Опция за различни цветове (RGB LED) в зависимост от състоянието на машината за гласуване

    - Да има мин. 5 метра дълъг USB кабел

- Предаване на данни

  - В машината за електронно гласуване трябва да няма Wi-Fi или Bluetooth, за да се предотврати неоторизиран достъп за безжична комуникация по време на изборите

- Размери и тегло:

  - Височина: 512 мм

  - Ширина: 360 мм

  - Дълбочина: 175 мм

  - Тегло: 7 кг

- Температура на съхранение: от -20 °C до 60 °C

- Работна температура: от 5 °C до 40 °C

- Сертификати:

  - CE

  - RoHS

  - WEEE

- Допълнителни компоненти, включени към всяка машина за електронно гласуване:

  - Куфар с

    - Колелца

    - Защитна пяна

    - Разтегателна дръжка за лесно транспортиране

  - Захранващ адаптер

  - 2 x Ограничители за поверителност

  - 3 x ролки термична хартия

Фигура - Куфар за СУЕМГ

  - 1600 броя удължители – 10 м удължител със стандартен щепсел и контакт; Гаранционният срок е 36 месеца.

  - 1600 броя батерии за машините за гласуване – батерия 7 Ah, 12V, клеми от малките, стандарт F1, експлоатационен срок 5 години по Eurobat

  - 8000 броя смарткарти:

Секциите трябва да бъдат уникално идентифицирани с номерата им според решението на ЦИК. Цифров сертификат и брандиране ще бъде извършено само за смарткартите, които ще се използват в секциите, в които се предвижда машинно гласуване.

Дизайн на смарткартите

Смарткартите трябва да бъдат брандирани със строго дефинирани информационни елементи, като се запазва текущо одобреният от ЦИК дизайн.

Лице (страна с контактната област на чипа):

- за смарткарти за членове на СИК: лого на ЦИК и надпис „Централна избирателна комисия“; надпис „ЧЛЕН СИК 1“ и „ЧЛЕН СИК 2“ в рамките на един СИК, цвят злато;

- за смарткарти за гласоподаватели: лого на ЦИК и надпис „Централна избирателна комисия“; надпис „ИЗБИРАТЕЛ 1“, „ИЗБИРАТЕЛ 2“ и „ИЗБИРАТЕЛ 3“ в рамките на един СИК, цвят сребро.

Гръб (страна под контактната област на чипа): сериен номер на токена в шестнадесетичен вид в долната част, центриран, черен цвят

Изглед:

Модел на смарткартите

Използваните смарткарти са модел SafeNet IDPrime 940. В списъка на нотифицираните за използване за SSCD и QSCD устройства по чл. 31 от Регламент ЕС 910/2014 (https://ec.europa.eu/futurium/en/content/compilation-member-states-notification-sscds-and-qscds) те присъстват под името „IAS Classic V4.4“, което е идентичен продукт на същата компания преди ребрандиране. Приложени са описание на смарткартата, нотификация за идентичност на имената, Решение за сертификация по Common criteria до ниво EAL5 и доклад за сертификацията.

Удостоверителна верига

Удостоверителната верига е съставена от следните удостоверения:

Machine Voting Root CA

Certificate:

Data:

Version: 3 (0x2)

Signature Algorithm: sha256WithRSAEncryption

Issuer: CN = Machine Voting Root CA, O = Central Election Commision, L = Sofia, C = BG

Validity: 20 years

Subject: CN = Machine Voting Root CA, O = Central Election Commision, L = Sofia, C = BG

Subject Public Key Info:

Public Key Algorithm: rsaEncryption

RSA Public-Key: (4096 bit)

X509v3 Basic Constraints: critical

CA:TRUE

X509v3 Key Usage:

Certificate Sign, CRL Sign

Signature Algorithm: sha256WithRSAEncryption

Machine Voting Operational CA

Certificate:

Data:

Version: 3 (0x2)

Signature Algorithm: sha256WithRSAEncryption

Issuer: CN = Machine Voting Root CA, O = Central Election Commision, L = Sofia, C = BG

Validity: 10 years

Subject: CN = Machine Voting Operational CA, O = Central Election Commision, L = Sofia, C = BG

Subject Public Key Info:

Public Key Algorithm: rsaEncryption

RSA Public-Key: (4096 bit)

X509v3 Basic Constraints: critical

CA:TRUE, pathlen:0

X509v3 Key Usage:

Certificate Sign, CRL Sign

Signature Algorithm: sha256WithRSAEncryption

Крайните сертификати, издавани върху смарткартите, ще бъдат с валидност до 01.07.2024 г.

Профили на цифровите сертификати върху смарткартите

Профилът на сертификатите на СИК смарткартите ще бъде следния:

C = BG

O = SIK

OU = [пълен номер на СИК, 9 цифри, с водещи нули]

CN = SIK Member [пореден номер на карта - 1,2]

Профилът на сертификатите на гласоподавателските смарткарти ще бъде следния:

C = BG

O = Voter

OU = [пълен номер на СИК, 9 цифри, с водещи нули]

CN = Voter [пореден номер на карта – 1,2,3,4]

Комплект

За всяка СИК трябва да бъде подготвен комплект от 5 смарткарти (Избирател 1,2,3 и Член СИК 1,2) за съответната секция с разпечатана информация за секцията и ПИН кодовете за смарткартите за Член СИК 1 и 2. Комплектът трябва да бъде разположен в плик с прозорец, в който попада номера на съответния СИК.

Информация за издадените сертификати

След издаване на смарткартите трябва да бъде предоставен на технически носител електронен файл в csv формат, разделител запетая (,), със следните колони:

- Сериен номер на токен в шестнадесетичен вид;

- Номер на СИК според решението на ЦИК, с индекс -1 за втора машина;

- SN на цифровия сертификат;

- О на цифровия сертификат;

- CN на цифровия сертификат;

- PIN код на цифровия сертификат, 4 случайни цифри.

2.5 5200 броя флашпамети:

Размери:

- USB male connector: 13 mm +/- 1%

- Дължина на тялото, без USB куплунга: 50.50 mm +/- 1%

- Трапецовидна форма

  - долна част: 18.30 mm +/- 1%

  - горна част: 13.96 mm +/- 1%

- дебелина: 11 mm +/- 1%

- Обем на паметта:  8GB min.

- Интерфейс тип: USB 2.0.

- Error correction: 72bit.

- наличие на светодиод, който показва състоянието на работа.

- Voltage range: 2.7˜3.6 V.

- Издръжливост: 100,000 erase/write cycles

- Цвят: равен брой бели и черни

- Сериен номер: отпечатан сериен номер от букви и цифри и 1D Barcode (Code128)

Страничен изглед:

Преден изглед:

Комплект

Всяко СУЕМГ трябва да  бъде доставено в комплект с 2 бр. флашпамети. Останалите 2000 бр. флашпамети се предават отделно за комплектуване на наличните СУЕМГ.