ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Предмет на настоящата техническа спецификация за провеждане на процедура на договаряне без предварително обявление са дейностите по осигуряване на машинното гласуване в страната и извън страната в изборите за народни представители на 2 април 2023 г., както следва:

Дейност 1: Подготовка, модифициране и параметризиране на софтуера за специализирани устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ), в това число подготовка на демоверсия

Изпълнителят трябва да извърши необходимите модификации за привеждане на СУЕМГ в съответствие с актуализираните изисквания с промените в Изборният кодекс, публикувани в ДВ, бр. 104 от 2022 г. Техническите изисквания към СУЕМГ са детайлизирани в Приложение 1 към настоящият документ.

Резултатите от изпълнението на дейността са следните:

1. Актуализиран приложен софтуер в съответствие с техническите изисквания.

2. Актуализиран демонстрационен софтуер за нуждите на обучителната и разяснителната кампании.

3. Параметризиране на бюлетините за гласуване.

4. Параметризиране на секциите, в които ще се произвежда машинно гласуване.

5. Параметризиране на предоставените от ЦИК CA вериги и информация за издадените смарткарти за управление и гласуване.

6. Изготвени и електронно подписани с UEFI ключа на ЦИК образи за инсталация на СУЕМГ.

7. Изготвени инструкции и документи в съответствие с Техническите изисквания.

Изпълнителят следва да предложи в предложението си за изпълнение екип за изпълнение на дейността с конкретно посочване на специалисти, притежаващи квалификация по отношение на използваните в България машини за гласуване А-4 Модел 517 и използвания в България софтуер. Изпълнителят следва да предостави документи (копия договори, актуални извлечения от плащания или други документи със заличени финансови данни), които доказват, че предложените поименни специалисти са в съответните договорни отношения с компанията.

След приключване на работата по внасяне на необходимите изменения и актуализации Изпълнителят инсталира до 15 машини с удостоверения софтуер върху машини за гласуване, предоставени от ЦИК за целите на контрола на качеството, и демонстрира пред представители на ЦИК резултатите. След одобрение се подготвя пакет с актуалния изходен код и детайлни инструкции за изграждането му, който се предава за удостоверяване.

Изпълнителят следва да окаже съдействие и при необходимост да извърши корекции в СУЕМГ при процеса на удостоверяване на системата.

При успешно приключване на процеса, изпълнителят съдейства за подписването на изградения и удостоверен образ с UEFI ключа, който позволява зареждането и изпълнението на новия удостоверен образ върху машините за гласуване.

Изпълнителят е длъжен да окаже съдействие при необходимост на екипите, изпълняващи дейностите по подготовка, инсталиране и окомплектоване на СУЕМГ в склада. Изпълнителят оказва техническа помощ и съдействие, обучения на ЦИК, РИК и СИК, подготвя обучителни материали, както и материали за разяснителната кампания за машинното гласуване и др.

Дейност 2: Подготовка, инсталиране и окомплектуване на СУЕМГ в склада

Изпълнителят следва да извърши профилактика и подготовка на до 10 000 броя СУЕМГ, включително до 100 броя СУЕМГ за демоверсия, като инсталира одобрения/демоверсия софтуер за електронно машинно гласуване. Изпълнителят следва да инсталира демоверсия на електронна бюлетина на до 100 СУЕМГ в 3-дневен срок от решението на ЦИК за избор на изпълнител на дейностите.

Резултатите от изпълнението на дейността са следните:

- Профилактика на предоставените машини за гласуване. В профилактиката се включва и дейността по изваждане на батерии и подреждане на палети в склада не по-късно от 07.03.2023 г.

- Инсталиран електронно подписаният образ върху предоставените машини за гласуване. Удостовереният образ се предоставя от представител на ЦИК.

- Подготовка на контролните памети – записващите технически устройства се инициализират и форматират, като върху тях се копира следната информация:

  - ключ за full disk криптирането – в случай, че не се използват контролните смарт карти като носител;

  - електронно подписана със системния сертификат номенклатуризация за избирателната секция, включваща:

    - пълен номер на избирателната секция;

    - комбинация ПИН код – сериен номер на сертификат за гласоподавателските смарт карти;

    - вид на произвеждания избор;

    - партии, коалиции, независими кандидати, кандидати в произвеждания избор в конкретната избирателна секция (район);

    - електронно подписан със системния сертификат софтуер за ЕМГ;

    - обем на хартиената ролка.

- Тестване на инсталираните компоненти и хардуер, калибрация на сензорния дисплей.

- Доставка и поставяне на пломби на предвидените за това позиции, гарантиращи идентифициране на опити за отваряне на монолитния корпус.

- Подготовка на комплект от машина/и за гласуване, контролни памети, параван и пломби за всяка машина за избори за народни представители и др. за транспортиране към избирателната секция. Изготвя се приемо-предавателен протокол, съдържащ посочения комплект и вписани номерата на пломбите.

- Тестване на периферните устройства на машините за гласуване – флаш памети, четци за смарткарти, принтери.

- Тестване на предоставените от ЦИК смарткарти за всяка инсталирана машина за гласуване. Смарткартите ще бъдат предоставени от ЦИК за целите на тестовете.

- Подготовка за транспортиране със съответният опис.

- Приемане обратно в склада и подредба на машините за гласуване след произвеждането на изборите. Изпълнителят предоставя на ЦИК информация за всички случаи на нарушена или подменена пломба със съответния протокол за това (ако такъв е попълван).

В предложението си участниците следва да разработят и предоставят детайлен документ „Подробен план за подготовка, инсталиране и окомплектуване на СУЕМГ в склада“, описващ предложения подход за изпълнение, оценка на всяка стъпка, ресурсна оценка за изпълнението – необходими специалисти, режим на работа и др.

Дейността трябва да бъде извършена за времеви интервал не по-голям от 10 календарни дни за подготовка на машините за гласуване след предоставяне на удостовереният софтуер. Изпълнителят следва да инсталира демоверсия на електронна бюлетина на до 100 СУЕМГ в 3-дневен срок от решението на ЦИК за избор на изпълнител на дейностите.

Дейност 3: Транспорт на СУЕМГ в страната, логистично осигуряване и техническо обслужване на СУЕМГ в предизборния и изборния ден, включително осигуряване на Център за поддръжка при възникнали проблеми със СУЕМГ.

Дейността включва логистично осигуряване и транспортиране на СУЕМГ в комплект, одобрен от ЦИК, в страната и извън страната за изборите за народни представители на 2 април 2023 г., връщането им в склада след приключване на изборите, както и процесите за подкрепа на секционните избирателни комисии по време на гласуването, техническо обслужване на СУЕМГ и осигуряване на Център за поддръжка при възникнали въпроси.

Разпределението на СУЕМГ за страната и извън страната се определя с решение на ЦИК.

Резултатите от изпълнението на дейността са следните:

- Разработен логистичен план за изборите за народни представители на 2 април 2023 г., съгласуван с ЦИК и МВР.

- Транспортирани машини за гласуване и материали от склада до съответните секции в страната.

- Транспортирани машини за гласуване от секциите в страната обратно до склада.

- Предоставяне на необходимия брой технически персонал за осигуряване на дейността.

- Обучение на лицата, които ще извършват техническа поддръжка и които ще работят със СУЕМГ при произвеждане на изборите, както и да осигури обучителни и разяснителни материали за машинното гласуване.

- Разполагане на машините за гласуване в изборните помещения в съответствие с изискванията на ИК и ЦИК, заедно с предоставените материали и подготовката им за началото на изборният ден.

- Дейности при получаване на машините за гласуване в предизборния ден в СИК.

След получаването на комплекта СУЕМГ в избирателната секция се извършва разполагане на машините за гласуване и компонентите към тях в предвиденото за това помещение. Това включва:

7.1. проверка на хартията в машината за гласуване;

7.2. поставяне на записващото техническо устройство/а (контролна памет) в машината за гласуване;

7.3. включване на машината за гласуване към електрическата мрежа и стартирането й;

7.4. машината за гласуване се активира с една от смарт картите за управление, след въвеждане на ПИН;

7.5. потвърждава се, че параметризацията и секцията, за която е предвидена машината, са коректни.

7.6. машината за гласуване се изключва.

- Дейности непосредствено преди началото на изборния ден в избирателната секция

  - подпомагане на СИК при включване на машината за гласуване;

  - на видно място в изборното помещение се поставя системна разписка от електронната система за машинно гласуване, която съдържа информация, в т.ч. криптографски идентификатор за текуща версия на използвания софтуер. Системната разписка се разпечатва от електронната система за машинно гласуване в началото на изборния ден и преди започване  на гласуването;

  - избира се „Откриване на изборния ден“, като машината разпечатва номенклатуризацията и текущото състояние на електронната си урна.

- Сервизни дейности

По време на гласуването е възможно да се стигне до ситуации, налагащи намеса на член на СИК. Това може да стане в следните случаи:

  - Смяна на хартиената ролка

Софтуерът за ЕМГ проследява броя и обема на отпечатаните бюлетини и го сравнява с предварително параметризирания обем на хартиената ролка. В случай че е идентифициран остатък от под 5% от ролката, системата извежда съобщение за необходимост от смяна на хартията. След идентифициране на такава ситуация не се приемат карти за гласуване от системата. Смяната се извършва от член на СИК или специалист по поддръжката. Действието се потвърждава в СУЕМГ чрез смарт картата за управление. В нарочен протокол на СИК се отбелязва часът на извършване на действието. Освен чрез параметризирания обем на хартиената ролка, системата следи наличието на хартия и чрез сензорите на печатащото устройство, като не допуска гласуване без възможност за разпечатване на бюлетина.

  - Спиране на ЕМГ

Това може да се наложи поради прекъсване на електрозахранването и изчерпване заряда на батерията или идентифициране на друго събитие, влияещо върху работоспособността на системата (напр. установено нарушение на пломба/сигурен стикер, хардуерна неизправност и др.). Чрез една от контролните смарт карти и след въвеждане на ПИН код системата се изключва, а след възстановяване на нормалните условия се включва по начина, описан в процедура, описана от изпълнителят, като следва да са съхранени всички данни до спирането на машината.

- Осигуряване на специалист за диагностика и отстраняване на възникналите проблеми на място за не повече от 60 минути след съобщаване.

- Осигуряване на система за регистриране на проблемите, отстранявани на място и/или съобщени по телефона. Експерти, посочени от ЦИК трябва да имат достъп в реално време до системата за регистриране на проблемите.

- Осигуряване на Център за поддръжка, национален номер за връзка с центъра с възможност за обслужване на минимум 10 паралелни обаждания.

В периода от 06:00 ч. до 24:00 ч. на изборния ден в страната и от 06:00 ч. до 24:00 ч. местно време извън страната Изпълнителят осигурява телефонна/и линия/и за оказване на техническа помощ/консултации за експлоатация на СУЕМГ с време за реакция до 60 (шестдесет) минути за отстраняване на проблеми и повреди от получаване на сигнала за възникване на проблема, както и достатъчен брой техници за поддръжка в избирателните секции.

- Изготвяне и предаване на ЦИК на доклад от регистъра на проблемите и предприетите действия за отстраняването им.

В предложението си участниците следва да разработят и предоставят следните детайлни документи:

- Подробен план за транспорт и логистика, описващ предложения подход за изпълнение, оценка на всяка стъпка, ресурсна оценка за изпълнението – необходими специалисти, режим на работа и др., включително и за подизпълнителите.

- Подробен план за изпълнение на технически дейности по места в предизборния и изборния ден“, описващ предложения подход за изпълнение, оценка на всяка стъпка, ресурсна оценка за изпълнението – необходими специалисти и др., включително и за подизпълнителите.

Дейностите по транспорт и логистика трябва да бъдат извършени за следните времеви интервали:

- за изпращане на СУЕМГ за гласуване в страната – в срок не по-късно от 31.03.2023 г. Предаването на СУЕМГ се удостоверява с подписване на приемо-предавателен протокол, подписан от представител на Изпълнителя и СИК. Екземпляр от протокола се представя от Изпълнителя на ЦИК;

- за изпращане на СУЕМГ за гласуване извън страната – в срок до 22.03.2023 г. Предаването на СУЕМГ се удостоверява с подписване на приемо-предавателен протокол, подписан от представител на Изпълнителя и МВнР. Екземпляр от протокола се представя от Изпълнителя на ЦИК.

Машините за гласуване трябва да бъдат върнати в склада за времеви интервал от 2 календарни дни за машините за гласуване в страната и 14 календарни дни за тези извън страната.

Участниците следва да отговарят на посочените по-долу критерии за подбор и изисквания за изпълнение:

- да прилага система за управление на качеството, съответстваща на стандарт БДС ЕN ISO 9001:2015 или еквивалентен с обхват, приложим към предмета на поръчката, или да представи доказателства за еквивалентни мерки. Под обхват, приложим към предмета на поръчката, се разбира: внедряване и поддръжка на софтуер за специализирани информационни системи и търговия с IT продукти

- да прилага система за управление на сигурността на информацията, съответстваща на стандарт БДС EN ISO/IEC 27001 и система за управление на услугите, съответстваща на стандарт ISO/IEC 20000-1:2018 или еквивалентни, с обхват: внедряване и поддръжка на софтуер за специализирани информационни системи и търговия с IT продукти.

Приложение № 1 към

Решение № 1702-НС от

24.02.2023 г. на ЦИК

Технически изисквания към СУЕМГ

В съответствие с Изборния кодекс Централната избирателна комисия определя технически изисквания към апаратната и програмна част на специализираните устройства за електронно машинно гласуване.

- Въведение

Общите изисквания към апаратната и програмна част на електронната система за машинно гласуване са дефинирани в чл. 213, ал. 2 от Изборния кодекс (ИК)

- Общи изисквания

  - Изготвяне на електронни бюлетини за произвеждане на изборите за народни представители на 2 април 2023 г., по образци, предоставени от ЦИК. Генерираните от СУЕМГ файлове да са в съответствие с утвърдена от ЦИК версия на формата за данните от машинно гласуване, съгласно Приложение № 1.1

  - Създаване и удостоверяване на образ на комплект операционна система, необходимите за изборният процес приложения, електронни бюлетини и конфигурации, съвместим с процеса на първоначално зареждане на СУЕМГ (Secure Bootable UEFI image), включително необходимите за това сертификати, с валидност не по-малка от срока на договора. Комплекта софтуер за СУЕМГ (Secure bootable UEFI image) трябва да бъде цифрово подписан с електронен подпис и с добавено квалифицирано удостоверение за времеви печат (Time stamp), издадено от доставчик на квалифицирани удостоверителни услуги в България, сертифициран съгласно изискванията на РЕГЛАМЕНТ (ЕС) No 910/2014 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 23 юли 2014 година относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ ЕО. Доставчикът на квалифицирани удостоверителни услуги, издал квалифицираното удостоверение за времеви печат следва да е вписан в общият Европейски доверителен списък (European Union Trusted Lists).

  - Описание на техническите дневници на машините (log files), необходими за проверка работоспособността на системите, както и за отчитане на грешки или разследване на инциденти, в това число и описание на 2D баркода, отпечатван на бюлетините от машинното гласуване

  - В случаите, когато се използват криптографски механизми на защита на софтуера или се предават криптирани или защитени по друг начин данни и файлове, Изпълнителят предава паролите, ПИН-овете и/или другите средства за достъп до тях на ЦИК, не по-късно от 1 работен ден след датата на удостоверяване.

  - Процедура и средства за точно отчитане на резултатите от изборния ден на всички възможни нива.

  - Предоставяне на нови версии на firmware, софтуерите, конфигурационни данни и документацията (инсталационна процедура и първичен инсталационен носител) при наличие.

  - Подробна техническа документация за процесите за инсталация, конфигурация и персонализация на устройствата СУЕМГ.

- Изпълнителят използва система за управление на риска чрез споделено изпълнение (peer-review) за всяка важна технологична операция при подготовката на софтуера, да бъде изпълнявана от двама участника (един от изпълнителя и един от възложителя).

- Машините за гласуване трябва да поддържат машинен метод за импорт/експорт на конфигурации от ЕМР, и входно изходните данни да бъдат предадени на ЦИК до 2 работни дни след тяхното генериране.

5. Изходният формат на CSV файла за отчитане на резултатите от гласуване върху записващите технически устройства (ЗТУ), трябва бъде съгласно спецификация Формат на електронните данни от машинното гласуване – Приложение № 1.1.

- Общо описание на процесите за машинно гласуване

  - Подготовка на системата

  - Параметризиране на механизма за защита на машината от злонамерено модифициране на софтуерните компоненти на машините по време на транспорт например генериране на ключ за full disk криптиране - симетричен ключ, който ще бъде използван за full disk криптиране на дисковите образи на всяка една машина за гласуване;

  - Изпълнителят ще получи от ЦИК персонализирани за съответните СИК смарткарти за гласуване и управление, включително и в електронен вид случайно генерираните им ПИН кодове. За всяка машина за гласуване ще бъдат налични 5 бр. смарт карти. Електронните сертификати върху смарткартите съдържат единствено пълния номер на секцията, в която ще се използват:

    - 2 бр. за управление - използват се от оторизираните членове на СИК за управление на машината по време на изборния ден и подписване на резултатите от гласуването с машината. ПИН кодовете за тези карти се запечатват в непрозрачен плик и се предоставят на съответната СИК. В смарт картите за управление може да се запише и сигурен обект, съдържащ симетричния ключ за full disk криптирането - в случай че този подход се прилага от Изпълнителя.

    - 3 бр. за гласуване - използват се oт избирателите за отключване на машината за гласуване и подписване на електроните бюлетини, в случай че този подход се прилага от Изпълнителя. ПИН кодовете за тези смарт карти се съхраняват в сигурна база данни.

  - Създаване на системен асиметричен криптографски ключ (системен сертификат) подписан от СА веригата, с него ще бъдат подписвани номенклатурните данни и софтуера за извършване на ЕМГ. Ако асиметричната ключова двойка се създава извън специализирано хардуерно устройство (смарт карта, HSM), частният ключ на ключовата двойка се разпределя по key escrow схема М of N, между членовете на ЦИК с оглед възстановяване при евентуална загуба и използването му;

  - Подготовка на базов образ (image) на операционната система и базовият софтуер за машинно електронно гласуване - инсталация на избраната операционна система, обновяване на компонентите й. премахване на всички несвързани с работата на системата за ЕМГ нейни компоненти/драйвери/firmware образи. В базовия образ се добавя публичната част на генерирания системен асиметричен криптографски ключ;

  - Криптиране на базовия образ с ключа за full disk криптиране, в случай че този подход се прилага от Изпълнителя - резултатът е криптиран образ, който ще се използва за трансфер към всяка една машина за гласуване. Върху образа се изчислява криптографски хеш, който се проверява преди всяка една инсталация.

- Изисквания към софтуерната реализация и конфигурация

  - Операционна система

Използваната операционна система трябва да бъде в поддръжка от производителя и максимално актуализирана с последните налични кръпки (patches/service packs) за сигурността. Драйвери, модули и функционалности на операционната система, които нямат пряко отношение към ЕМГ трябва да бъдат премахнати или изключени по сигурен начин. Мрежовата подсистема трябва да бъде отстранена или изключена по сигурен начин. Използва се технология за сигурно стартиране (secure boot) за гарантиране на автентичността на операционната система и зарежданите в нея компоненти.

При прилагането на подход за пълно криптиране на вътрешната памет (full disk encryption) следва да се гарантира невъзможността за промяна на базовата операционна система по време на съхранение или транспортиране. Ключът, който ще се използва, трябва да бъде различен за всеки избор. В случай че Изпълнителят прилага алтернативен подход за гарантиране на сигурността при съхранение или транспортиране, то следва този подход да гарантира минимум същото ниво на сигурност. Процесът на стартиране на машината за гласуване е, както следва:

    - Зареждане на базовия образ;

    - Зареждане на симетричния криптографски ключ в оперативната памет от контролната памет или чрез използване на контролна смарт карта след въвеждане на ПИН код, в случай че този подход се прилага от Изпълнителя;

    - Отключване на full disk криптирането със симетричния криптографски ключ, в случай че този подход се прилага от Изпълнителя;

    - Зареждане на операционната система;

    - Извършване на тест за наличие на необходимата периферия за ЕМГ и състоянието на хардуерните компоненти;

    - Извличане на софтуера за ЕМГ и/или параметризация от ЗТУ;

    - Верифициране на електронния подпис на софтуера за ЕМГ;

    - При успешна верификация софтуерът за ЕМГ се копира в основната памет на машината за гласуване;

    - Стартиране на софтуера за ЕМГ.

След стартиране на софтуера за ЕМГ системата изисква активиране със смарткарта за управление или гласуване. Изваждането на смарт картата автоматично заключва системата и я поставя в режим на изчакване.

  - Първоначално стартиране

При първоначално стартиране на софтуера за ЕМГ се извършват следните действия:

    - Проверява се за наличие на номенклатурни данни за произвежданите избори;

    - Верификация на електронния подпис на номенклатурните данни. При успешна верификация данните се зареждат в системата за ЕМГ;

    - Проверява се за наличие на валидни електронни бюлетини за тази избирателна секция - ако такива са налични и електронния им подпис е валиден, те се добавят в системата, а това се отбелязва в лог файла на машината за гласуване;

    - Софтуерът за ЕМГ визуализира екран за поставяне на смарткарта за управление.

    - Действия за стартиране на гласуването:

    - Член на СИК поставя смарт картите за гласуване една след друга в машината за гласуване. Системата визуализира номера на избирателната секция и извършва тестово електронно подписване чрез сертификата на картата и извършва верификация на подписа. По този начин се гарантира работоспособността на картите за гласуване;

    - Член на СИК поставя една от смарт картите за управление;

    - Въвежда валиден ПИН код чрез сензорния екран или специализирано хардуерно устройство;

    - Системата предоставя следния избор:

- Визуализация на параметризацията – визуализира с възможност за разпечатване наличната параметризация на изборите в системата и статуса на вътрешния тест на периферните устройства. Вътрешният тест включва минимум идентифициране на наличие на хартия в принтера, наличие на ЗТУ, обем на свободната оперативна, контролна и вътрешна памет, резултат от верификацията на софтуера за ЕМГ и номенклатурните данни;

- Начало на гласуването – разпечатва наличната параметризация на изборите в системата, както и статуса на вътрешния тест на периферните устройства. Стартира гласуването в секцията;

- Изключване на машината за гласуване.

  - Функционалност и гласуване чрез системата за ЕМГ по време на изборния ден – системата за ЕМГ трябва да визуализира и работи с два вида бюлетини според конфигурацията на съответния избор:

    - Бюлетина с избор на партия/коалиция/независим кандидат/„Не подкрепям никого“ и възможност за избор на предпочитание (преференция).

    - Бюлетината за извън страната за избор за народни представители не съдържа възможност за отбелязване на предпочитание (преференция).

Не се допуска „изрязване“ на текстовете в бюлетините.

За осигуряване на достъпност от избиратели с намалено зрение системата трябва да предоставя високо контрастен интерфейс за гласуване, възможност за увеличаване (zoom) или друг утвърден подход.

Необходимо е да бъдат заложени шрифтове Arial или Tahoma. които са доказано най- подходящи за хора с остатъчно зрение, както и да е заложена опцията „Bold“, с цел допълнително увеличаване четивността на текста.

Избирателите могат да направят своя избор в съответната бюлетина или да изберат „Не подкрепям никого“. При избор „Не подкрепям никого“ не се допуска избирателят да отбелязва предпочитание (преференция).

  - Използване на системата от избирател:

  - Избирателят получава една от смарт картите за гласуване, която не е била използвана при последното гласуване;

  - Избирателят поставя смарт картата в машината за гласуване и ако тя е разпозната, се визуализира електронната бюлетина;

  - Системата за ЕМГ визуализира електронна бюлетина във вид, максимално близък до хартиената. В случай че бюлетината е с дължина по-голяма от вертикала на дисплея, интерфейсът предлага възможност за визуализация на следваща страница чрез визуални елементи (бутони) за прелистване, без използване на скролинг;

  - Избирателят отбелязва своя избор. Системата визуализира направения избор и изчаква потвърждение или дава възможност за връщане назад;

  - Избирателят потвърждава направения избор;

  - Системата подписва направения избор със сертификата на смарт карта за гласуване или с вътрешен за машината сертификат и записва електронна бюлетина във вътрешната памет и на ЗТУ. Софтуерът за ЕМГ експлицитно извършва записване на буферите на паметите (fsync или използване на пряк запис /DirectIO/). Записът се извършва по такъв начин, че да не може да се установи поредност на подаване на гласовете и индивидуализиране на избирателя;

  - Машината разпечатва бюлетина, съдържаща в текстови четим вид пълният номер на избирателната секция; идентификационния номер на машината; избора, в който ще се гласува; избраната партия/коалиция/независим кандидат или „Не подкрепям никого“, избран кандидат с предпочитание, както и системния хеш код на софтуера. Същата информация се разполага и в 2D баркод;

  - Избирателят взима разпечатаната бюлетина и смарт картата. Бюлетината се сгъва по начин, недопускащ разкриване на вота, подпечатва се от член на СИК и се пуска в специалната кутия за машинното гласуване, а смарт картата за гласуване се връща на СИК.

  - Използване на системата от СИК:

- Член на СИК поставя една от смарт картите за управление;

- Въвежда валиден ПИН код чрез сензорния екран или специализирано хардуерно устройство:

- Системата визуализира броя на гласувалите чрез ЕМГ до момента;

- Системата предоставя следния избор:

- Край на гласуването - приключване на изборния ден. Системата изисква въвеждане на ПИН за потвърждение:

- Изключване на машината за гласуване.

- Ако не е избрано „Край на гласуването“ или машината не е изключена, при изваждане на смарт картата за управление машината за гласуване се връща в нормален режим на работа, при който се очаква включване на смарт карта за гласуване. Функционалност на системата за ЕМГ след края на изборния ден. След като гласуването е приключило, системата за ЕМГ трябва да предоставя следните възможности:

- Член на СИК поставя една от смарт картите за управление;

- Въвежда валиден ПИН код чрез сензорния екран или специализирано хардуерно устройство:

- Системата визуализира броя на гласувалите чрез ЕМГ до момента и предоставя избор за изключване на машината за гласуване.

  - Модул за валидация и обобщаване

Изпълнителят трябва да предостави софтуерен модул, чрез който да се разпознава 2D баркодът, отпечатван на бюлетината от машината и да се обобщават данните в рамките на избирателна секция. Минималната информация в баркода трябва да включва:

- Пълен номер на избирателната секция.

- Идентификационен номер на машината за гласуване.

- Вид избор, за който е бюлетината.

- Направен избор от избирателя.

- Уникален номер на бюлетината.

- Хеш код на софтуера.

При наличие на електронни бюлетини от основната и/или контролните памети на машината за гласуване трябва да има възможност за сравняване на електронните бюлетини и отпечатаните бюлетини по уникалния им номер, което ще потвърди автентичността на отпечатаната от машината за гласуване бюлетина.

- Изисквания към сигурността на устройствата за ЕМГ

  - Общи изисквания

    - Минимални изисквания към прилаганите криптографски алгоритми

- За криптографските хеш функции - SHA-256 или еквивалентни

- За симетричните криптографски алгоритми - AES-256 или еквивалентни

- За асиметричните криптографски алгоритми - RSA 2048 bit, ECC-256 bit или еквивалентни

  - Изисквания към конфигурацията на операционната система

- Всички процеси, част от операционната система, които нямат отношение към системата за ЕМГ трябва да бъдат премахнати;

- Всички firmware пакети и драйвери, управляващи хардуерни подсистеми, които нямат отношение към системата за ЕМГ, трябва да бъдат премахнати;

- Цялата комуникационна подсистема, обслужваща различните комуникационни протоколи, трябва да бъдат премахната.

  - Изисквания към софтуерната реализация

    - Конфигурацията на процеса по компилиране и изграждане (compile&build) на софтуера трябва да бъде реализирана и конфигурирана като репродуцируем процес (reproducable builds);

    - Трябва да бъде предотвратена възможността за разкриване на вота чрез анализ на електронните log-ове:

      - чрез засичане на гласовете като последователност;

      - чрез засичане на гласовете по време на подаването им.

- Процедури

Необходимо е да се предвидят подробни процедури и мерки за защита, а именно:

- Процедура за профилактика, тестване и калибриране на хардуера на машината за гласуване по стандартите на производителя;

- Оценка на необходимото време за изпълнение на процедурата по ЕМГ от един избирател за изборите за народни представители;

- Подход за използване на повече от една машина за гласуване в една секция;

- Процедура по гарантиране анонимността на вота при предаване на отпечатаната от машината бюлетина на СИК за подпечатване и пускане в урната;

- Метод за предотвратяване на манипулирането на машинния вот от един избирател по време на тайния вот;

- Метод за предотвратяване на манипулирането на машинния вот от договорили се предварително двама или повече избиратели, включително да се предвиди защита на вота от отключване на машината от избирател, който не прави избор, и последващо двойно гласуване от следващ избирател;

- Метод за предотвратяване на манипулирането на машинния вот от страна на членовете на СИК.

Приложение № 1.1

Към Приложение № 1 към

Решение № 1702-НС от

24.02.2023 г. на ЦИК

Формат на електронните данни от машинното гласуване

Цел на документа

Целта на настоящият документ е да дефинира сигурен електронен формат на данните от машините за гласуване върху записващите технически устройства (ЗТУ).

Форматът обхваща резултатите от различните видове избори и възможността за разполагане на повече от една машина за гласуване в секция.

Кодификация на видовете избори

Видовете избори, произвеждани в България са описани в следната таблица, съдържаща константите, които ги идентифицират:

| Константа Вид избор | Вид избор |
| --- | --- |
| 1 | Общински съвет |
| 2 | Кмет на община |
| 4 | Кмет на кметство |
| 8 | Кмет на район |
| 16 | Резервирано |
| 32 | Резервирано |
| 64 | Народно събрание |
| 128 | Членове на европейския парламент |
| 256 | Президент и вицепрезидент на Републиката |

Общи изисквания за разполагане на информацията върху ЗТУ

Записващото техническо устройство на всяка машина за гласуване трябва да съдържа файл с данните в csv формат (описан детайлно по-долу) и файл, съдържащ електронния подпис на csv файла (.csv.p7s), създаден с една от контролните смарткарти (Член СИК 1 или Член СИК 2). Двата файла трябва да са разположени в root директорията на USB носителя върху NTFS/FAT32/FAT16 с LFN файлова система.

Ако в секцията се произвежда повече от един вид избор, информацията се записва в един общ файл, със съответния идентификатор за вид избор.

Ако за секцията са параметризирани повече от една машина за гласуване, то за втората и всяка следваща към единния номер на СИК се добавя суфикс с номер на машина, разделен с „-“ (ASCII код 0x2d), например:

Машина 1: 212000149

Машина 2: 212000149-1

Машина 3: 212000149-2

Изисквания към csv файла

- Име на файла с данните – номер на СИК[9 цифри] и в случай на разполагане на повече от една машина, суфикс(-1, -2 и т.н.), с разширение .csv

- Encoding – ASCII

- Край на редове - „\r\n“ (ASCII код 0x0d0a)

- Разделител - „;“ (ASCII код 0x3b)

Формат на съдържанието

Първият ред във файла трябва да съдържа информация за машината за гласуване и има следния вид:

номер на СИК[9 цифри, опционално суфикс];криптографски hash на модулите на софтуера за гласуване; модел на МГ;идентификационен/сериен номер на машината за гласуване

Криптографския hash на модулите на софтуера за гласуване е SHA-256 в hex кодиране, записан с малки или големи букви.

Полетата „модел на МГ“ и „идентификационен/сериен номер на машината за гласуване“ са буквено-цифрови с размерност до 256 байта.

Забележка 1:

При изчитане на данните криптографският hash ще бъде сравняван с официално потвърдения от одитиращите органи hash, като ако не съвпаднат, данните няма да бъдат приемани.

Пример:

212000149;3affd415bcd462927a838b944349ddf35abf4693bee09a05db53a673a3172047;ST124;38423843DVT1

Според вида избор, който се произвежда в съответната секция, съдържанието на следващите редове е както следва:

Вид избори „Общински съвет“, „Народно събрание“ и „Членове на европейския парламент“

номер на СИК[9 цифри, опционално суфикс]; константа за вид избор; номер по жребий на партия/коалиция от партии/инициативен комитет, регистриран в ЦИК/РИК/ОИК(П/КП/ИК); общ брой действителни гласове от МГ за  П/КП/ИК; номер на кандидата в кандидатската листа, започващ от 101; брой на предпочитанията за кандидата

Специално значение 1 - „Не подкрепям никого“:

номер на СИК[9 цифри, опционално суфикс]; константа за вид избор;99;брой „Не подкрепям никого“ в секцията;0;0

Специално значение 2 - „Инициативни комитети“:

номер на СИК[9 цифри, опционално суфикс]; константа за вид избор; номер по жребий на ИК; брой действителни гласове за ИК в секцията;0;0

Специално значение 3 – „Гласуване извън страната“:

При произвеждане на избори за народно събрание извън страната в случай, че няма мандати и съответно кандидатски листи за района, в полетата „номер на кандидата в кандидатската листа“ и „брой предпочитания за кандидата“ се записва „0“

номер на СИК[9 цифри, опционално суфикс];константа за вид избор; номер по жребий на П/КП; брой действителни гласове за П/КП в секцията;0;0

Забележка 1:

Във файла трябва да присъства информация за всички регистрирани П/КП/ИК и издигнатите от тях кандидати и „Не подкрепям никого“, дори и да имат нула гласа

Забележка 2:

Броят на преференциите за различните кандидати се подава спрямо реално подадените преференции от гласоподавателите, без прибавяне на „без преференция“ към първия кандидат. В случай, че в даден избирателен район няма издигнати кандидати за регистрирана в ЦИК партия/коалиция от партии, то в полетата за номер на кандидат и предпочитания за кандидата се записва „0“.

Пример 212000149.csv

212000149;64;1;123;101;100

212000149;64;1;123;102;3

212000149;64;1;123;103;0

212000149;64;2;234;101;23

212000149;64;2;234;102;12

............................

212000149;64;23;15;0;0

............................

212000149;64;99;1;0;0

Контроли:

- Каноничната част от името на файла (номер на СИК, опционално суфикс) трябва да съвпада с номера на СИК в колона 1 от файла;

- Допустимите стойности в колона 2 от файла са „1“, „64“ и „128“;

- Допустимите стойности в колона 3 от файла са номерата, изтеглени по жребий за П/КП/ИК, както и служебното „99“;

- За една и съща стойност в колона 3 (номер на П/КП/ИК/“не подкрепям никого“) стойностите в колона 4 (общ брой действителни гласове в секцията за П/КП/ИК) трябва да съвпадат;

- За една и съща стойност в колона 3 (номер на П/КП) сумата на числата в колона 6 (брой на предпочитанията за кандидата) трябва да бъде по-малка или равна на стойността в колона 4 (общ брой действителни гласове в секцията за П/КП);

- Стойностите в колона 3 трябва да отговарят на номера на П/КП/ИК според изтегления от ЦИК/ОИК жребий;

- В случай, че във файлът е налична информация за заличен кандидат, то предпочитанията за него се игнорират.

Вид избори „Кмет на община“, „Кмет на район“ „Кмет на кметство“ и „Президент и вицепрезидент на Републиката“

номер на СИК[9 цифри, опционално суфикс];константа за вид избор; номер по жребий на кандидат/кандидатска двойка, регистриран в ЦИК/ОИК(К/КД);общ брой действителни гласове от МГ за К/КД; код по ЕКАТТЕ на населеното място/района

Специално значение 1 - „Не подкрепям никого“:

номер на СИК[9 цифри, опционално суфикс];константа за вид избор; 99; брой „Не подкрепям никого“ в секцията; код по ЕКАТТЕ на населеното място/района

Специално значение 2 - „Населено място/район“:

За вид избор 2 - „Кмет на община“ - в поле „код по ЕКАТТЕ на населеното място/района“ се записва ЕКАТТЕ кода на общината

За вид избор 4 - „Кмет на кметство“ - в поле „код по ЕКАТТЕ на населеното място/района“ се записва ЕКАТТЕ кода на кметството

За вид избор 8 - „Кмет на район“ - в поле „код по ЕКАТТЕ на населеното място/района“ се записва ЕКАТТЕ кода на района

За вид избор 256 - „Президент и вицепрезидент на Републиката“ - в поле „код по ЕКАТТЕ на населеното място/района“ се записва „0“

Забележка 1:

Във файла трябва да присъства информация за всички регистрирани К/КД и „Не подкрепям никого“, дори и да имат нула гласа

Пример 212000149.csv

212000149;4;1;123;69986

212000149;4;2;234;69986

212000149;4;3;21;69986

............................

212000149;4;99;3;69986

Контроли:

- Каноничната част от името на файла (номер на СИК, опционално суфикс) трябва да съвпада с номера на СИК в колона 1 от файла;

- Допустимите стойности в колона 2 от файла са „2“, „4“, „8“ и „256“;

- Допустимите стойности в колона 3 от файла са номерата, изтеглени по жребий за К/КД, както и служебното „99“;

- За един и същ вид избор (колона 2) стойностите за код по ЕКАТТЕ на населеното място/района (колона 5) трябва да съвпадат

- Стойностите в колона 3 трябва да отговарят на номера на П/КП/ИК според изтегления от ЦИК жребий;

- В случай, че във файлът е налична информация за заличен кандидат, то предпочитанията за него се игнорират.

Изисквания към csv.p7s файла

- Име на файла с електронният подпис – номер на СИК[9 цифри, опционално суфикс] с разширение .csv.p7s;

- Формат – PKCS#7 detached signature, base64 encoded (PEM)

Електронно подписване

За подписване се използва една от двете контролни СИК (Член СИК 1/Член СИК 2) смарткарти, като номера на секцията в сертификата на смарткартата трябва да съвпада с номера на секцията, от която са данните, включително и суфиксът, ако има такъв. Типа на ключа за подписване трябва да бъде RSA с дължина 2048bit, а алгоритъмът за подписване на данните SHA256withRSA.

Необходимо е да се извършат интеграционни тестове за успешното изчитане и верифициране на трансферните файлове от контролните памети.